# ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЕЙКИНО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области, иными нормативными правовыми актами сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский й Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Салейкино учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Шенталинский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Шенталинский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Шенталинский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Шенталинский и сельского поселения Салейкино.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Шенталинский, бюджета сельского поселения Салейкино;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Салейкино объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

- Схема территориального планирования муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.02.2010 г. № 329;

- предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

- положение о территориальном планировании сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области;

- карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:25 000);

- карту функциональных зон сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:25 000);

- карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Салейкино  муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:10000).

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области включает:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Салейкино, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Шенталинский, объектов местного значения сельского поселения Салейкино, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Салейкино  включают:

- карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:10 000);

- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:10 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Салейкино отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Салейкино полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Салейкино и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Салейкино. Для отображения планируемого размещения линейных объектов, расположенных за границами населенных пунктов, могут применяться как карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:10 000), так и карта функциональных зон сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:25 000).

1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области (М 1:10 000).

1.11. Виды объектов местного значения сельского поселения Салейкино, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Салейкино, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской	 Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утверждаемыми Администрацией сельского поселения Салейкино, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Салейкино, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Салейкино на основании документации по планировке территории.

1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Салейкино,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Салейкино, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Салейкино,  предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Салейкино, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Салейкино, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в части размещения объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.

1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Салейкино, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Салейкино, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Салейкино, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Салейкино, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план.

1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Салейкино (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Салейкино, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент подготовки Генерального плана.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Салейкино, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Салейкино, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Салейкино IV - V класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию Генерального плана зон с особыми условиями использования территории осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской Федерации о том, что установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления и положений статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №  342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и отображенные на картах материалов по обоснованию Генерального плана ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны применяются в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Шенталинский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.21. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский

Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Открытые плоскостные спортивные сооружения | деревня Подлесная Андреевка | строительство | 2023 | 0,56 га |  | универсальная площадка для игровых видов спорта 0,18 га, теннисный корт 0,08 га | В соответспвии с п. 7.5 СП 42.13330.2011 рассояние до окон жилых и общественных зданий должно составлять 40 м |
| 2. | Открытые плоскостные спортивные сооружения | поселок Ясная Поляна | строительство | 2023 | 0,69 га |  | универсальная площадка для игровых видов спорта 0,18 га, теннисный корт 0,08 га | В соответспвии с п. 7.5 СП 42.13330.2011 рассояние до окон жилых и общественных зданий должно составлять 40 м |
| 3. | Открытые плоскостные спортивные сооружения | село Салейкино, на Площадке № 2 (на север от ул. Заречная) | строительство | 2023 | 1,7 га |  | хоккейная коробка 0,18 га, футбольное поле 0, 54 га | В соответспвии с п. 7.5 СП 42.13330.2011 рассояние до окон жилых и общественных зданий должно составлять 40 м |
| 4. | Открытые плоскостные спортивные сооружения | деревня Старое Афонькино, на Площадке № 1 | строительство | 2023 | 1,8 га |  | хоккейная коробка 0,18 га, футбольное поле 0, 54 га | В соответспвии с п. 7.5 СП 42.13330.2011 рассояние до окон жилых и общественных зданий должно составлять 40 м |
| 5. | Открытые плоскостные спортивные сооружения | село Тимяшево по ул. Нижняя/ул. Молодежная | строительство | 2023 | - |  | универсальная площадка для игровых видов спорта 0,18 га, теннисный корт 0,08 га | В соответспвии с п. 7.5 СП 42.13330.2011 рассояние до окон жилых и общественных зданий должно составлять 40 м |
| 6. | Спортивный комплекс с залом универсального назначения и бассейном | село Салейкино, в квартале ограниченном ул. Молодёжная, ул. Советская, ул. Гагарина, проездом №1 | строительство | 2033 |  |  | площадь зала универсального назначения – 540 кв.м, площадь зеркала воды – 220 кв.м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Здание Сельского Дома Культуры и библиотеки | село Салейкино, в существующей застройке | реконструкция | 2023 |  |  | 270 посетительских мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Здание Сельского Дома Культуры и библиотеки | село Тимяшево, в существующей застройке | реконструкция | 2023 |  |  | 230 посетительских мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 3. | Здание Сельского Дома Культуры и библиотеки | деревня Старое Афонькино, в существующей застройке | реконструкция | 2023 |  |  | 260 посетительских мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         и организации обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта (общая площадь объектов), га | Иные характеристики |  |
| 1. | Сквер и спортплощадка | село Тимяшево, ул. Центральная | строительство | 2033 |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Детский лагерь отдыха | к югу от села Тимяшево на границе леса | строительство | 2033 |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Предприятие бытового обслуживания с пунктом приема химчистки и прачечной самообслуживания | село Салейкино, ул. Молодежная, проезд №1 | строительство | 2023 |  |  | 5 рабочих мест, прачечная на 15 кг белья в смену, пункт приема химчистки на 3 кг | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта составляет 100 м |
| 2. | Баня | село Салейкино, ул. Молодежная, проезд №1 | строительство | 2033 |  |  | 6 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 3. | Предприятие бытового обслуживания с пунктом приема химчистки и прачечной самообслуживания | село Тимяшево, ул. Молодежная/ поселковая (автомобильная дорога «Шентала-Азеево»-Тимяшево») | строительство | 2033 |  |  | 4 рабочих места, прачечная на 12 кг белья в смену пункт приема химчистки на 3 кг | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 4. | Баня | село Тимяшево, ул. Молодежная/ поселковая (автомобильная дорога «Шентала-Азеево»-Тимяшево») | строительство | 2033 |  |  | 4 места | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 5. | Предприятие бытового обслуживания с пунктом приема химчистки и прачечной самообслуживания | деревня Старое Афонькино, ул. Центральная/ ул. Верхняя | строительство | 2023 |  |  | 4 рабочих места, прачечная на 15 кг белья в смену, пункт приема химчистки на 3 кг | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта составляет 100 м |
| 6. | Баня | деревня Старое Афонькино, ул. Центральная/ ул. Верхняя | строительство | 2033 |  |  | 6 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере муниципального управления

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Здание администрации сельского поселения Салейкино | село Салейкино, пересечение ул. Молодежная и ул. Советская (на месте старого здания администрации, подлежащего сносу) | строительство | 2023 |  |  | на 8 рабочих мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Водопроводные сети | село Салейкино, в существующей застройке | строительство | 2023 | 1,362 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 2. | Водопроводные сети | село Салейкино, на Площадке № 1 | строительство | 2023 | 1,788 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 3. | Водопроводные сети | село Салейкино, на Площадке № 2 | строительство | 2033 | 0,609 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 4. | Водопроводные сети | деревня Старое Афонькино, в существующей застройке | строительство | 2023 | 0,677 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 5. | Водопроводные сети | деревня Старое Афонькино, на Площадке № 1а | строительство | 2023 | 0,841 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 6. | Водопроводные сети | деревня Старое Афонькино, на Площадке № 1б | строительство | 2023 | 0,618 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 7. | Водопроводные сети | деревня Старое Афонькино, на Площадке № 1в | строительство | 2023 | 0,217 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 8. | Водопроводные сети | деревня Старое Афонькино, на Площадке № 1в | строительство | 2033 | 0,217 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 9. | Водопроводные сети | деревня Старое Афонькино, на Площадке № 1г | строительство | 2033 | 0.790 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 10. | Водопроводные сети | село Тимяшево, в существующей застройке | строительство | 2023 | 3,084 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 11. | Водопроводные сети | село Тимяшево, на Площадке № 1 | строительство | 2023 | 0,537 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 12. | Водопроводные сети | село Тимяшево, на Площадке № 2 | строительство | 2023 | 0,327 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 13. | Водопроводные сети | село Тимяшево, на Площадке № 1 | строительство | 2033 | 0,305 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 14. | Водопроводные сети | село Тимяшево, на Площадке № 3 | строительство | 2033 | 0,313 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 15. | Водопроводные сети | село Тимяшево, на Площадке № 4 | строительство | 2033 | 0,219 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 16. | Водопроводные сети | село Тимяшево, на Площадке № 5 | строительство | 2033 | 0,799 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 17. | Водопроводные сети | деревня Подлесная Андреевка, в существующей застройке | строительство | 2023 | 1,217 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 18. | Водопроводные сети | деревня Подлесная Андреевка, на Площадке № 1 | строительство | 2033 | 0,891 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 19. | Водопроводные сети | поселок Ясная Поляна, в существующей застройке | строительство | 2023 | 0,692 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 20. | Водозабор | деревня Подлесная Андреевка | реконструкция |  | - |  | Размеры 2-ого и 3-его поясов зоны санитарной охраны определяются на основании гидрогеологических расчетов. Радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод |
| 21. | Водозабор | село Тимяшево | реконструкция |  | - |  |  |
| 22. | Водозабор | в селе Салейкино | реконструкция | 2033 |  | увеличение производительности до 250 куб.м/сут |  |
| 23. | Водозабор | в деревне Старое Афонькино | реконструкция | 2033 |  | увеличение производительности до 250 куб.м/сут |  |
| 24. | Водозабор | в селе Ясная Поляна | строительство | 2033 |  | производительность до100 куб.м/сут |  |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети водоотведения | село Салейкино, в существующей застройке | строительство | 2023 | 4,169 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 2. | Сети водоотведения | село Салейкино, на Площадке № 1 | строительство | 2023 | К1-1,12, НК1-0,645 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 3. | Сети водоотведения | село Салейкино, на Площадке № 2 | строительство | 2033 | 0,420 |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330. (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 4. | Канализационные очистные сооружения |  | строительство | 2033 | - |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны 150 м |
| 5. | Канализационная насосная станция | в селе Салейкино у площадки № 2 |  | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15м |
| 6. | Канализационная насосная станция | в селе Салейкино по ул. Центральная- канализационная насосная станция в селе Салейкино у площадки № 1 |  | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15м |
| 7. | Канализационная насосная станция | в селе Салейкино у площадки № 1 |  | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15м |

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети газоснабжения | село Салейкино, в существующей застройке | строительство | 2023 | Г1- 0,898 |  | В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 2. | Сети газоснабжения | село Салейкино, на Площадке № 1 | строительство | 2023 | Г1-1,848 |  | В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 3. | Сети газоснабжения | село Салейкино, на Площадке № 2 | строительство | 2033 | Г1-0,78 |  | В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 4. | Сети газоснабжения | село Тимяшево, в существующей застройке | строительство | 2023 | Г1-0,426 |  | В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 5. | Сети газоснабжения | село Тимяшево, на Площадке № 1 | строительство | 2023 | Г1-0,494 |  | В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 6. | Сети газоснабжения | село Тимяшево, на Площадке № 2 | строительство | 2023 | Г1-0,334 |  | В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 7. | Сети газоснабжения | село Тимяшево, на Площадке № 1 | строительство | 2033 | Г1-0,301 |  | В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 8. | Сети газоснабжения | село Тимяшево, на Площадке № 3 | строительство | 2033 | Г1-0,626 |  | В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 9. | Сети газоснабжения | село Тимяшево, на Площадке № 4 | строительство | 2033 | Г1-0,535 |  | В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 10. | Сети газоснабжения | село Тимяшево, на Площадке № 5 | строительство | 2033 | Г1-1,350 |  | В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 11. | Сети газоснабжения | деревня Старое Афонькино, в существующей застройке | строительство | 2023 | Г1-0,332 |  | В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 12. | Сети газоснабжения | деревня Старое Афонькино, на Площадке № 1а | строительство | 2023 | Г1-0,590 |  | В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 13. | Сети газоснабжения | деревня Старое Афонькино, на Площадке № 1б | строительство | 2023 | Г1-0,639 |  | В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (определяется на стадии проекта планировки территории) |
| 14. | Сети газоснабжения | деревня Старое Афонькино, на Площадке № 1в | строительство | 2023 | Г1-0,463 |  | В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (определяется на стадии проекта планировки территории) |

#### 2.9. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Линии электропередачи ВЛ-10кВ |  | строительство | 2023 | 2,45 |  | Согласно «Правилам охраны электроустановок», охранная зона – 10 м |
| 2. | Линии электропередачи ВЛ-10кВ |  | строительство | 2033 | 1,35 |  | Согласно «Правилам охраны электроустановок», охранная зона – 10 м |
| 3. | Вынос линии электропередачи ВЛ-10кВ |  | строительство | 2033 | 0,2 |  | Согласно «Правилам охраны электроустановок», охранная зона – 10 м |
| 4. | Трансформаторные подстанции | в деревне Подлесная Андреевка по ул. Верхняя | строительство |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Определяются на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также по результатам натурных измерений Местоположение определяется на стадии проекта планировки территории |
| 5. | Трансформаторные подстанции | в селе Тимяшево на площадке № 3 | строительство |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Определяются на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также по результатам натурных измерений Местоположение определяется на стадии проекта планировки территории |
| 6. | Трансформаторные подстанции | в селе Тимяшево на площадке № 1 | строительство |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Определяются на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также по результатам натурных измерений Местоположение определяется на стадии проекта планировки территории |
| 7. | Трансформаторные подстанции | в селе Тимяшево на площадке № 4 | строительство |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт | Определяются на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также по результатам натурных измерений Местоположение определяется на стадии проекта планировки территории |
| 8. | Трансформаторные подстанции | в поселке Ясная Поляна по ул. Центральная | строительство |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Определяются на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также по результатам натурных измерений Местоположение определяется на стадии проекта планировки территории |
| 9. | Трансформаторные подстанции | в деревне Подлесная Андреевка по ул. Верхняя | строительство |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Определяются на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также по результатам натурных измерений Местоположение определяется на стадии проекта планировки территории |
| 10. | Трансформаторные подстанции | в деревне Старое Афонькино | строительство |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Определяются на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также по результатам натурных измерений Местоположение определяется на стадии проекта планировки территории |
| 11. | Трансформаторные подстанции | в селе Тимяшево | строительство |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Определяются на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также по результатам натурных измерений Местоположение определяется на стадии проекта планировки территории |
| 12. | Трансформаторные подстанции | в селе Салейкино | строительство |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Определяются на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также по результатам натурных измерений Местоположение определяется на стадии проекта планировки территории |
| 13. | Трансформаторные подстанции | в селе Салейкино на площадке № 2 | строительство |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Определяются на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также по результатам натурных измерений Местоположение определяется на стадии проекта планировки территории |
| 14. | Трансформаторные подстанции | в селе Салейкино | строительство |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Определяются на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также по результатам натурных измерений Местоположение определяется на стадии проекта планировки территории |

#### 2.10. Объекты местного значения в сфере обеспечения жителей поселения услугами связи

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Кабель связи | село Салейкино | строительство | 2023 | 1,8 |  | Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии |
| 2. | Кабель связи | село Салейкино | строительство | 2033 | 2,1 |  | Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии |
| 3. | Кабель связи | село Тимяшево | строительство | 2023 | 3,0 |  | Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии |
| 4. | Кабель связи | село Тимяшево | строительство | 2033 | 4,7 |  | Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии |
| 5. | Кабель связи | деревня Старое Афонькино | строительство | 2023 | 3,5 |  | Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии |
| 6. | Кабель связи | деревня Старое Афонькино | строительство | 2033 | 1,3 |  | Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии |
| 7. | Кабель связи | деревня Подлесная Андреевка | строительство | 2023 | 1,3 |  | Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии |
| 8. | Кабель связи | деревня Подлесная Андреевка | строительство | 2033 | 0,95 |  | Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии |
| 9. | Кабель связи | поселок Ясная Поляна | строительство | 2023 | 0,3 |  | Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии |
| 10. | Кабель связи | поселок Ясная Поляна | строительство | 2033 | 0,3 |  | Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии |
| 11. | Кабельный ящик | в селе Салейкино | строительство |  |  | ЯКГ, 1 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 12. | Кабельный ящик | в селе Салейкино на площадке №2 | строительство |  |  | ЯКГ, 2 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 13. | Кабельный ящик | в селе Салейкино по ул. Молодежная | строительство |  |  | ЯКГ, 1 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 14. | Кабельный ящик | в селе Салейкино на площадке №1 | строительство |  |  | ЯКГ, 4 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 15. | Кабельный ящик | в поселке Ясная Поляна по ул. Центральная | строительство |  |  | ЯКГ, 2 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 16. | Кабельный ящик | в деревне Подлесная Андреевка | строительство |  |  | ЯКГ, 1 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 17. | Кабельный ящик | в селе Тимяшево на площадке № 3 | строительство |  |  | ЯКГ, 2 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 18. | Кабельный ящик | в селе Тимяшево на площадке № 4 | строительство |  |  | ЯКГ, 2 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 19. | Кабельный ящик | в селе Тимяшево на площадке № 5 | строительство |  |  | ЯКГ, 3 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 20. | Кабельный ящик | в селе Тимяшево на площадке № 1 | строительство |  |  | ЯКГ, 2 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 21. | Кабельный ящик | в деревне Старое Афонькино по ул. Центральная | строительство |  |  | ЯКГ, 2 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 22. | Кабельный ящик | в деревне Старое Афонькино по ул. Молодежная | строительство |  |  | ЯКГ, 1 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 23. | Кабельный ящик | в деревне Старое Афонькино на площадке № 1 А | строительство |  |  | ЯКГ, 1 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 24 | Кабельный ящик | в деревне Старое Афонькино на площадке № 1 Б | строительство |  |  | ЯКГ, 1 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 25. | Кабельный ящик | в деревне Старое Афонькино на площадке № 1 В | строительство |  |  | ЯКГ, 3 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 26. | Кабельный ящик | в деревне Подлесная Андреевка | строительство |  |  | ЯКГ, 1 шт. |  |

#### 2.11. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Салейкино, в существующей застройке, в том числе: | реконструкция |  | 3,640 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - ул. Молодежная |  |  | 0,370 |  |  |
|  |  | - ул. Центральная |  |  | 1,710 |  |  |
|  |  | - ул. Заречная |  |  | 1,190 |  |  |
|  |  | - проезды |  |  | 0,370 |  |  |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Салейкино, новые улицы, в том числе: | строительство |  | 2,185 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - продолжение ул. Центральная |  |  | 0,270 |  |  |
|  |  | - продолжение ул. Советская |  |  | 0,275 |  |  |
|  |  | - продолжение ул. Заречная |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  | - продолжение ул. Молодёжная |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  | - ул. № 2-1 |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  | - проезды |  |  | 1,090 |  |  |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | деревня Старое Афонькино, в существующей застройке, в том числе: | реконструкция |  | 7,916 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - ул. Центральная |  |  | 1,595 |  |  |
|  |  | - ул. Верхняя |  |  | 1,959 |  |  |
|  |  | - ул. Черемшанская |  |  | 1,017 |  |  |
|  |  | - ул. Молодёжная |  |  | 0,163 |  |  |
|  |  | - ул. Садовая |  |  | 0,376 |  |  |
|  |  | - ул. Гагарина |  |  | 0,425 |  |  |
|  |  | - ул. Аврора |  |  | 0,417 |  |  |
|  |  | - проезды |  |  | 1,964 |  |  |
| 6. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | деревня Старое Афонькино, новые улицы, в том числе: | строительство |  | 3,492 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | продолжение Молодёжная |  |  | 0,198 |  |  |
|  |  | Улица №1 |  |  | 0,930 |  |  |
|  |  | Улица №2 |  |  | 1,295 |  |  |
|  |  | проезды |  |  | 1,069 |  |  |
| 9. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Тимяшево, в существующей застройке, в том числе: | реконструкция |  | 6,324 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - ул. Молодежная |  |  | 0,766 |  |  |
|  |  | - ул. Болотная |  |  | 1,256 |  |  |
|  |  | - ул. Верхняя |  |  | 0,585 |  |  |
|  |  | - ул. Нижняя |  |  | 1,117 |  |  |
|  |  | - ул. Татарская |  |  | 0,554 |  |  |
|  |  | - ул. Хуторская |  |  | 0,459 |  |  |
|  |  | - проезды |  |  | 1,587 |  |  |
| 10. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Тимяшево, новые улицы, в том числе: | строительство |  | 3,194 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - продолжение ул. Хуторская |  |  | 0,411 |  |  |
|  |  | - продолжение ул. Нижняя |  |  | 0,435 |  |  |
|  |  | - ул. №1 |  |  | 0,661 |  |  |
|  |  | - ул. №№2,3,4,5 |  |  | 1,687 |  |  |
| 11. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | деревня Подлесная Андреевка, в существующей застройке, в том числе: | реконструкция |  | 2,252 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - ул. Центральная |  |  | 1,270 |  |  |
|  |  | - ул. Верхняя |  |  | 0,722 |  |  |
|  |  | - проезды |  |  | 0,260 |  |  |
| 12. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | деревня Подлесная Андреевка, новые улицы, в том числе: | строительство |  | 0,855 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - продолжение ул. Верхняя |  |  | 0,583 |  |  |
|  |  | - ул. № 1 |  |  | 0,272 |  |  |
| 13. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Ясная Поляна, ул. Центральная | реконструкция |  | 0,700 |  |  |
| 14. | Мост | село Тимяшево, ручей Яурка | строительство | 2033 | - |  |  |

#### 2.12. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                                   в границах населенных пунктов

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Пожарный пирс | в селе Салейкино, на реке Иштуган, в южной части села, на площадке №1 | строительство | 2033 |  |  | съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Пожарный пирс | в деревне Старое Афонькино, на реке Большой Черемшан | строительство | 2033 |  |  |  |  |
| 3. | Пожарный пирс | в селе Тимяшево, на реке Большая Яурка, на планируемом проезде между улицей Болотная и автодорогой «Шентала – Азеево» - Тимяшево» | строительство | 2033 |  |  |  |  |
| 4. | Пожарный пирс | с внешней южной стороны деревни Подлесная Андревка, на пруду на реке Иштуган | строительство | 2033 |  |  |  |  |
| 5. | Пожарный пирс | в посёлке Ясная Поляна, на реке Большой Черемшан | строительство | 2033 |  |  |  |  |
| 6. | Пожарный пирс | у юго-восточной границы села Тимяшево | строительство | 2033 |  |  |  |  |

#### 2.13. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг                                                                                  и содержания мест захоронения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Кладбище | в 300 м на северо-запад от поселка Ясная Поляна | реконструкция | 2033 |  | 0,1 га | увеличение на 0,027 га | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта составляет 50 м |
| 2. | Кладбище | в 150 м на северо-восток от села Салейкино | реконструкция | 2033 |  | 0,83 га | увеличение площади на 0,343 га |  |
| 3. | Кладбище | в 1000 м на восток от села Тимяшево | реконструкция | 2033 |  | 0,23 га | увеличение площади на 0,175 га |  |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Шенталинский, объектах местного значения сельского поселения Салейкино, за исключением линейных объектов

| Вид зоны | Площадь, га | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 497,39 | 0,2-0,3 | 0,4-0,6 | 20-30 |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - кабельный ящик в селе Салейкино (ЯКГ, 1 шт.); - кабельный ящик в селе Салейкино на площадке №2 (ЯКГ, 2 шт.); - кабельный ящик в селе Салейкино по ул. Молодежная (ЯКГ, 1 шт.); - кабельный ящик в селе Салейкино на площадке №1 (ЯКГ, 4 шт.); - канализационная насосная станция в селе Салейкино у площадки № 2; - канализационная насосная станция в селе Салейкино по ул. Центральная; - кабельный ящик в поселке Ясная Поляна по ул. Центральная (ЯКГ, 2 шт.); - кабельный ящик в деревне Подлесная Андреевка (ЯКГ, 1 шт.); - кабельный ящик в селе Тимяшево на площадке № 3 (ЯКГ, 2 шт.); - кабельный ящик в селе Тимяшево на площадке № 4 (ЯКГ, 2 шт.); - кабельный ящик в селе Тимяшево на площадке № 5 (ЯКГ, 3 шт.); - кабельный ящик в селе Тимяшево на площадке № 1 (ЯКГ, 2 шт.); - кабельный ящик в деревне Старое Афонькино по ул. Центральная (ЯКГ, 2 шт.); - кабельный ящик в деревне Старое Афонькино по ул. Молодежная (ЯКГ, 1 шт.); - кабельный ящик в деревне Старое Афонькино на площадке № 1 А (ЯКГ, 1 шт.); - кабельный ящик в деревне Старое Афонькино на площадке № 1 Б (ЯКГ, 1 шт.); - кабельный ящик в деревне Старое Афонькино на площадке № 1 В (ЯКГ, 3 шт.); - трансформаторные подстанции в деревне Подлесная Андреевка по ул. Верхняя (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Тимяшево на площадке № 3 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Тимяшево на площадке № 1 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Тимяшево на площадке № 4 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт). объекты местного значения муниципального района: - здание дошкольного общеобразовательного учреждения и основной общеобразовательной школы в селе Салейкино, в существующей застройке (реконструкция); - здание общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в комплексе с спортивным залом в селе Тимяшево, в существующей застройке (реконструкция); - здание дошкольного общеобразовательного учреждения на 20 мест в селе Тимяшево, в северной части села на пересечении улиц Молодежная и Нижняя; - здание комплекса общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), дошкольного общеобразовательного учреждения, фельдшерского- акушерского пункта и спортивный зал в деревне Старое Афонькино (реконструкция). |
| Развитие жилой зоны до 2023 года в селе Салейкино планируется на следующих площадках: - на площадке в существующей застройке (планируется размещение 13 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1950 кв.м, расчетная численность населения – 39 человек); - на площадке № 1, расположенной с южной стороны по отношению к существующей застройки, за автодорогой 2Шентала – Азеево» - Старое Афонькино» (планируется размещение 40 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6000 кв.м, расчетная численность населения – 120 человек); Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Салейкино планируется на следующих площадках: - на площадке № 2, расположенной в северной части села, продолжение застройки по улице Заречная (планируется размещение 20 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3000 кв.м, расчетная численность населения – 60 человек); Развитие жилой зоны до 2023 года в селе Тимяшево планируется на следующих площадках: - на площадке в существующей застройке (планируется размещение 26 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3900 кв.м, расчетная численность населения – 78 человек); - на площадке № 1, расположенной к юго-востоку за улицей Болотная (планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1650 кв.м, расчетная численность населения – 33 человека); - на площадке № 2, расположенной в южной части села за улицей Болотная (планируется размещение 7 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1050 кв.м, расчетная численность населения – 21 человек); Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Тимяшево планируется на следующих площадках: - на площадке № 1, расположенной к юго-востоку за улицей Болотная. (планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1500 кв.м, расчетная численность населения – 30 человек); - на площадке № 3, расположенной в северо-восточной части села, продолжение застройки по ул. Хуторская, (планируется размещение 20 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3000 кв.м, расчетная численность населения – 60 человек); - на площадке № 4, расположенной в северной части села, продолжение застройки по улице Нижняя, (планируется размещение 16 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2400 кв.м, расчетная численность населения – 48 человек); - на площадке № 5, расположенной в восточной части по отношению к селу, вдоль автодороги «Шентала – Азеево» - Тимяшево, (планируется размещение 31 индивидуального жилого домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 4650 кв.м, расчетная численность населения – 93 человека); Развитие жилой зоны до 2023 года в деревне Старое Афонькино планируется на следующих площадках: - на площадке в существующей застройке (планируется размещение 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2100 кв.м, расчетная численность населения – 42 человека); - на площадке № 1а (планируется размещение 18 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2700 кв.м, расчетная численность населения – 54 человека); - на площадке № 1б (планируется размещение 20 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3000 кв.м, расчетная численность населения – 60 человек); - на площадке № 1в (планируется размещение 6 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 900 кв.м, расчетная численность населения – 18 человек); Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Старое Афонькино планируется на следующих площадках: - на площадке № 1в (планируется размещение 6 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 900 кв.м, расчетная численность населения – 18 человек); - на площадке № 1г (планируется размещение 20 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3000 кв.м, расчетная численность населения – 60 человек); на площадке № 2 (планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1650 кв.м, расчетная численность населения – 33 человека); Развитие жилой зоны до 2023 года в деревне Подлесная Андреевка планируется на следующих площадках: - на площадке в существующей застройке (планируется размещение 12 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1650 кв.м, расчетная численность населения – 36 человек); Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Подлесная Андреевка планируется на следующих площадках: - на площадке № 1, расположенной на продолжении застройки ул. Верхняя в южном направлении, (планируется размещение 12 личных приусадебных хозяйств с индивидуальными жилыми домами, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1800 кв.м, расчетная численность населения – 36 человек); - на площадке № 2, расположенной на продолжении застройки ул. Верхняя в северном направлении, (планируется размещение 4 личных приусадебных хозяйств с индивидуальными жилыми домами, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 600 кв.м, расчетная численность населения – 12 человек); Развитие жилой зоны до 2023 года в поселке Ясная Поляна планируется на следующих площадках: - на площадке в существующей застройке, ул. Центральная (планируется размещение 11 личных приусадебных хозяйств с индивидуальными жилыми домами, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1650 кв.м, расчетная численность населения – 33 человека); Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Ясная Поляна планируется на следующих площадках: - на площадке в существующей застройке, ул. Центральная (планируется размещение 9 личных приусадебных хозяйств с индивидуальными жилыми домами, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1350 кв.м, расчетная численность населения – 27 человек). |
| Общественно-деловые зоны | 18,09 | 0,8-0,1 | 2,4-3,0 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - многофункциональный объект, включающий помещение дневного пребывания для детей до 6 лет на 10 человек, фельшерско-акушерский пункт, универсальный зал (162 кв.м.), библиотеку, административное помещение, узел связи в деревне Подлесная Андреевка по ул. Центральная; - многофункциональный объект, включающий помещение дневного пребывания для детей до 6 лет на 10 человек, фельшерско-акушерский пункт, универсальный зал (108 кв.м.), библиотеку, административное помещение, узел связи в поселке Ясная Поляна по ул. Центральная. объекты местного значения сельского поселения: - спортивный комплекс с залом универсального назначения 540 кв.м. с бассейном (площадь зеркала воды – 220 кв.м.) в селе Салейкино в квартале, ограниченном ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Гагарина, проездом № 1; - здание Сельского Дома Культуры и библиотеки в селе Салейкино, в существующей застройке (на 270 посетительских мест, реконструкция); - здание Сельского Дома Культуры и библиотеки в селе Тимяшево, в существующей застройке (реконструкция); - здание Сельского Дома Культуры и библиотеки в деревне Старое Афонькино, в существующей застройке (на 230 посетительских мест, реконструкция); - предприятие бытового обслуживания (на 4 рабочих места) с пунктом приема химчистки (на 3 кг), прачечной самообслуживания (на 15 кг белья в смену), в селе Салейкино, ул. Молодежная, проезд №1; - предприятие бытового обслуживания (на 4 рабочих места) с пунктом приема химчистки (на 3 кг), прачечной самообслуживания (на 12 кг белья в смену), в селе Тимяшево, ул. Молодежная/ поселковая (автомобильная дорога «Шентала-Азеево»-Тимяшево»); - предприятие бытового обслуживания (на 4 рабочих места) с пунктом приема химчистки (на 3 кг), прачечной самообслуживания (на 15 кг белья в смену), деревня Старое Афонькино, ул. Центральная/ ул. Верхняя; - баня в селе Салейкино, ул. Молодежная, проезд №1 (на 8 мест); - баня в селе Тимяшево, ул. Молодежная/ поселковая (автомобильная дорога «Шентала-Азеево»-Тимяшево») (на 4 места); - баня в деревне Старое Афонькино, ул. Центральная/ул. Верхняя (на 6 мест); - здание администрации сельского поселения Салейкино в селе Салейкино, ул. Молодежная/ ул. Советская (на 8 рабочих мест, на месте старого здания администрации, подлежащего сносу); - трансформаторные подстанции в поселке Ясная Поляна по ул. Центральная (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в деревне Подлесная Андреевка по ул. Верхняя (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в деревне Старое Афонькино (ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт). |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 115,94 | 0,8 | 2,4 | - |
|  | объекты регионального значения: - пожарное депо в селе Салейкино, в существующей застройке. объекты местного значения сельского поселения: - пожарный пирс около с. Салейкино, с юго-западной стороны на реке Иштуган у моста (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - водозабор в деревне Подлесная Андреевка, расположен с западной стороны в утверждаемых (планируемых) границах села, (реконструкция, увеличение производительности до 100 куб.м/сут); - водозабор в селе Тимяшево, расположен с западной стороны от границы села (реконструкция, увеличение производительности до 200 куб.м/сут); - канализационные очистные сооружения на севере за границей села Салейкино; СЗЗ – 150 м; - водозабор для с. Салейкино к северу за границей села (реконструкция, увеличение производительности до 250 куб.м/сут); - водозабор в деревне Старое Афонькино, расположен к северо-западу от деревни, (реконструкция, увеличение производительности до 250 куб.м/сут); - водозабор в селе Ясная Поляна к северу за границей посёлка (производительность 100 куб.м/сут); - канализационная насосная станция в селе Салейкино у площадки № 1; - трансформаторные подстанции в селе Салейкино (ТП-10/0,4кВ 1 х 100кВА-1шт). |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 9 212,50 | - | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - пожарный пирс с внешней южной стороны деревни Подлесная Андревка на пруду на реке Иштуган, (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м); - пожарный пирс в посёлке Ясная Поляна на реке Большой Черемшан (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м); - трансформаторные подстанции в селе Салейкино на площадке № 2 (ТП-10/0,4кВ 1 х 63кВА-1шт). |
| Зоны рекреационного назначения | 2 069,5 | - | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - трансформаторные подстанции в селе Тимяшево (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт); - пожарный пирс в селе Тимяшево на реке Большая Яурка на планируемом проезде между улицей Болотная и автодорогой «Шентала – Азеево» - Тимяшево» у юго-восточной границы села Тимяшево (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м); - пожарный пирс в деревне Старое Афонькино на реке Большой Черемшан (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м); - сквер и спортплощадка в селе Тимяшево, ул. Центральная; - открытые плоскостные спортивные сооружения в деревне Подлесная Андреевка по ул. Центральная (общая площадь – 0,56 га) с универсальной площадкой для игровых видов спорта (площадь – 0,18 га) и теннисным кортом (площадь – 0.08 га); - открытые плоскостные спортивные сооружения в поселке Ясная Поляна по ул. Центральная (общая площадь – 0,69 га) вместе с универсальной спортивной площадкой (площадь – 0,18 га) и теннисным кортом (площадь – 0,08 га); - открытые плоскостные спортивные сооружения в селе Салейкино, на Площадке № 2, на север от ул. Заречная (общая площадь – 1,7 га) вместе с хоккейной коробкой (площадь - 0,18 га) и футбольным полем (площадь - 0,54 га); - открытые плоскостные спортивные сооружения в деревне Старое Афонькино, на Площадке № 1 (общая площадь – 1,8 га) вместе с хоккейной коробкой (площадь - 0,18 га) и футбольным полем (площадь - 0,54 га); - открытые плоскостные спортивные сооружения в селе Тимяшево по ул. Нижняя/ул. Молодежная (площадь – 0,18 га) вместе с универсальной спортивной площадкой (площадь – 0,18 га) и теннисным кортом (площадь – 0,08 га); - трансформаторные подстанции в селе Салейкино (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт); - кабельный ящик в деревне Подлесная Андреевка (ЯКГ, 1 шт.); - детский лагерь отдыха к югу от села Тимяшево на границе леса. |
| Зоны специального назначения | 4,17 | - | - | - |
|  | объекты регионального значения: - скотомогильник - яма Беккари, на расстоянии около 580 м к югу от автодороги «Азеево – Шентала» - Старое Афонькино», на расстоянии около 1350 м от юго-восточной утверждаемой (планируемой) границы с. Салейкино; СЗЗ – 1000 м. объекты местного значения сельского поселения: - кладбище в 300 м на северо-запад от поселка Ясная Поляна, площадь 0,1 га, (реконструкция с увеличением на 0,027 га); СЗЗ – 50 м. - кладбище в 150 м на северо-восток от села Салейкино, площадь 0,83 га, (реконструкция с увеличением площади на 0,343 га); СЗЗ – 50 м. - кладбище в 1000 м на восток от села Тимяшево, площадь 0,23 га, (реконструкция с увеличением площади на 0,175 га). СЗЗ – 50 м. |